Периодичность

плановых и частичных осмотров элементов и помещений зданий

| № п/п | Конструктивные элементы: отделка, домовое оборудование | Расчетное количество осмотров в год |
| --- | --- | --- |
|  | Вентиляционные каналы и шахты: в зданиях вентшахты и оголовки | 1 1 |
|  | Холодное и горячее водоснабжение, канализация | 2 |
|  | Поливочные наружные устройства (краны, разводка) | 1 |
|  | Система внутреннего водоотвода с крыш зданий | 1 |
|  | Центральное отопление | 1 |
|  | Тепловые сети между тепловыми пунктами зданий | 2 |
|  | Мусоропроводы (все устройства) | 2 и по заявкам жильцов или служащих |
|  | Осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой контактных соединений и проверкой надежности заземляющих контактов и соединений | 1 раз в квартал |
|  | Осмотр электрической сети в технических подвалах, подпольях и на чердаке, в том числе распаянных и протяжных коробок и ящиков с удалением из них влаги и ржавчины. | 1 раз в квартал |
|  | Осмотр ВРУ вводных и этажных шкафов с подтяжкой контактных соединений и проверкой надежности заземляющих контактов и соединений. | 1 раз в квартал |
|  | Осмотр электродвигателей с подтяжкой контактов и заземляющих зажимов. | В соответствии с договором |
|  | Осмотр светильников с заменой сгоревших ламп (и стартеров). | 1 раз в неделю |
|  | Осмотр радио - и телеустройств: на кровлях, чердаках и лестничных клетках. | В соответствии с договором |
|  | Техническое обслуживание систем дымоудаления, подпора воздуха в зданиях повышенной этажности. | В соответствии с договором |

Примечания:

- В процессе осмотра ведется наладка оборудования и исправляются мелкие дефекты.

- Технический осмотр дымоходов, вентиляционных каналов и устройств производится трубочистами цехов пожарного надзора, а радио - и телеустройства - соответствующими ателье согласно договорам на техническое обслуживание специализированными организациями; газонагреватели, газовые плиты и т.п. обслуживаются централизованными специализированными предприятиями.

- Обслуживание индивидуальных тепловых пунктов производится специализированными организациями в соответствии с заключенными договорами.

- Обслуживание насосов систем отопления, горячего и холодного водоснабжения, а также обслуживание вентиляционных агрегатов механической вентиляции, устройств дымоудаления производится ежедневно слесарями-сантехниками и электромонтерами организаций по обслуживанию жилищного фонда или специализированными организациями.